## Slide 2
田劲锋
协作式机器人和物联网的 Rust 实践

## Slide 3
产品软硬件架构
机器人的软件领域
C++ 控制系统的困局
Rust 所带来的
EtherCAT 方案
一些技术选型
机器人物联网 (IoRT)
Rust 适合小团队
Rust 在机器人领域的生态
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3
4
5
6
7
8
10
11
13
目录

## Slide 4
产品软硬件架构
控制箱
机器人本体
LM3
业务控制层
实时控制层
STM32
法兰
灯板
关节伺服
CAN
EtherCAT
TCP
gRPC
UI
HTTP
WebSocket
Ubuntu 16.04
CAN
CAN
物联网适配层
云服务
MQTT
ROS
gRPC
JSON-RPC

## Slide 5
RT
实时控制
实时嵌入式操作系统
实时 Linux
  RTAI
  Xenomai
  Preempt RT
工业以太网总线
  EtherCAT
Robotics
机器人学
机器人运动学
  逆向运动学（反解）
机器人动力学
  拖拽示教
  碰撞检测
  力位混合控制
IoT
物联网
机器人物联网 IoRT
工业物联网 IIoT
智能物联网 AIoT
机器人的软件领域

## Slide 6
C++ 控制系统的困局
线程、内存不安全
  实时内核死机
依赖混乱
  难以升级、难以迁移
通信协议硬编码
  难以维护
全局静态变量
  难以测试
逻辑复杂
  新增功能和修改周期长
规模和质量难以控制
0.x
1.2
2.0
3.0
Qt
CMake
无锁队列 moodycamel
异步日志
gRPC
Rust

## Slide 7
Rust 所带来的
内存安全
无畏并发
零成本抽象
依赖管理
Result/Option
tokio
trait
iter/map/collect/…
crossbeam
cargo
Send/Sync
build.rs
FFI
生态系统
More…
libc
tonic
#[test]
cc/cxx
tokio-modbus
mlua
bindgen
ethercat-sys

## Slide 8
EtherCAT 方案
ioctl (非实时)
rtdm (实时)

## Slide 9
一些技术选型
nalgebra/nalgebra_glm
bytes/bitbuffer
std::thread::spawn ⚔ tokio::runtime::Runtime.spawn
crossbeam_channel
struct-variant/struct_field/struct_field_names
tokio-modbus
mlua
tonic (gRPC)
jsonrpsee
sea-orm
wasm-pack
cbindgen

## Slide 10
J1900 移植到树莓派 4B
Ubuntu 16.04
Intel J1900 (x86_64)
RTAI
EtherCAT
Ubuntu 20.04
Cortex A72 (ARM64)
Xenomai / PREEMPT_RT
spi2can

## Slide 11
阿里云物联网平台
MQTT
物模型
Rust Link SDK (开源)
tokio/rumqttc
https://crates.io/crates/aiot
机器人物联网 (IoRT)
设备认证接入
MQTT接入
HTTPS接入
消息通信
RRPC
广播通信
设备管理
物模型
设备标签
设备影子
子设备管理
文件管理
时间同步
监控运维
日志服务
远程登录
设备OTA
远程配置

## Slide 12
Rust 适合小团队
Rust 是重写既有系统级 C++ 项目的唯一选择。
Cargo 开箱即用，易于开发、部署和测试。
crates.io 生态丰富，文档完善。社区强大。
build.rs 替代了 CMake，更容易结合 DevOps。无需与系统依赖斗争数周。
FFI 提供了在多个语言项目中“来回横跳”的能力。
易于移植。只需写一套代码，处处可以编译。
用机器的编译期检查，限制人的不稳定行为。If it compiles, it works.
易于排查 Bug，要么是逻辑错误，要么在 unsafe。
一个人可以写 Rust，一群人也可以写 Rust。

## Slide 13
Rust 是机器人技术的未来
“Rust：快、可靠、高产 —— 一石三鸟”
“它使开发者无所畏惧，去创建和执行标准，去建立并依靠一个强大的社区。”
https://medium.com/luos/why-rust-is-the-future-of-robotics-81d7fb68fe37

## Slide 14
算法
OpenRR
k
urdf-rs
acros-kdl
用例不完整，缺乏动力学算法
系统
ROS
rosrust
ros2_rust/r2r/…
可用性？完整性？
嵌入式
HAL
embedded_hal
cortex_m
实时操作系统？
Rust 在机器人领域的生态
https://robotics.rs